## Τεχνικές Προδιαγραφές διακήρυξης 03/2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Η/Υ (DESKTOP) –

ΤΥΠΙΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

| ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- |
| Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |
| Οι προσφέροντες αποδεικνύουν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή ή του προμηθευτή κατά περίπτωση. | ΝΑΙ |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| Β1. Η/Υ καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας. Το μοντέλο του Η/Υ πρέπει να κυκλοφορεί στην αγορά με ανακοίνωση κυκλοφορίας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του (Κατάσταση End of Life). Στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου Η/Υ και να περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της σύνθεσής του (μητρική κάρτα, επεξεργαστής, σκληρός δίσκος, μνήμες, τροφοδοτικό κλπ.), με αναφορά στις εμπορικές ονομασίες των επιμέρους στοιχείων αυτού. | ΝΑΙ |
| Β2. Ο Η/Υ πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση βασικών εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, περιήγησης διαδικτύου και ειδικών εφαρμογών που απαιτούν επεξεργαστική ισχύ και μνήμη (ενδεικτικά: διαχείριση προσωπικού, πρωτοκόλληση και διαχείριση εγγράφων κλπ.) | ΝΑΙ |
| Β3. Κουτί υπολογιστή mini tower ή μικρότερο | ΝΑΙ |
| Β4. Επεξεργαστής 64bit με ανακοίνωση κυκλοφορίας του μοντέλου εντός του τελευταίου 12μηνου πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και επίδοση CPU PassMark στο https://www.cpubenchmark.net κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τουλάχιστον 12.000 (Low margin Error). Στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο του επεξεργαστή. | ΝΑΙ |
| B5. Η μητρική πλακέτα να διαθέτει UEFI bios με δυνατότητα ασφαλούς εκκίνησης, πλήρους συμβατότητας με το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα. Στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο τύπος και το chipset. | ΝΑΙ |
| Β6. Εγκατεστημένη Μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη σε ένα (1) DIMM, με τουλάχιστον μία (1) ελεύθερη υποδοχή για μελλοντική προσθήκη μνήμης. | ≥ 8 GΒ |
| Β7. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη | ≥ 64 GB |
| Β8. Θύρα PCI-Express 16x ή ταχύτερη | ≥ 1 |
| Β9. Θύρες SATA III και Μ2 ΝVME ή νεότερες | ≥ 3 |
| Β10. Θύρες USB με αμφίδρομη ταχύτητα μεταφοράς τουλάχιστον 10 Gbps στο μπροστινό μέρος της μονάδας . | ≥ 1 |
| Β11. Συνολικός αριθμός θυρών USB από τις οποίες τρεις (3) θύρες τουλάχιστον στο μπροστινό μέρος της μονάδας | ≥ 6 |
| Β12. Κάρτα δικτύου 100/1000, με δυνατότητα Networkboot | ΝΑΙ |
| Β13. Δίσκος αποθήκευσης δεδομένων SSD τεχνολογίας M2 NVMe PCIe | Χωρητικότητα: ≥ 450 GB Ταχύτητα Ανάγνωσης : ≥ 1.000 MB/s |
| Β14. Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση τουλάχιστον 2.160p, τουλάχιστον 2 ψηφιακές εξόδους εκ των οποίων μια τουλάχιστον τύπου HDMI έκδοσης ≥1.4 (ή αντίστοιχο μετατροπέα σε αυτή) και δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 2 οθονών. Στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να αναφέρεται το μοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας γραφικών. | ΝΑΙ |
| Β15. Κάρτα ή κύκλωμα ήχου με κανάλια ήχου. Στο front panel να υπάρχουν Mic-in /Head phone out ή Combo. | ΝΑΙ |
| Β16 Ο Η/Υ να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο, ποντίκι, πολύπριζο, το απαραίτητο καλώδιο δικτύου (μήκους τουλάχιστον 5m) καθώς και καλώδιο τροφοδοσίας. | ΝΑΙ |
| Β17. Πληκτρολόγιο πλήρες, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ο τύπος σύνδεσης να είναι USB. | ΝΑΙ |
| Β18. Ποντίκι τύπου Optical ή Laser, τουλάχιστον 2 πλήκτρων με τροχό, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Ο τύπος σύνδεσης να είναι USB. | ΝΑΙ |
| Β19. Πολύπριζο τουλάχιστον τριών θέσεων σούκο, με προστασία από την υψηλή τάση, και ενιαίο καλώδιο τουλάχιστον 1,8 m. | ΝΑΙ |
| Β20. Τροφοδοτικό Η/Υ, με ενεργό PFC και επίπεδο αποδοτικότητας “80 plus bronze” ή υψηλότερο, ικανό να υποστηρίζει την προσφερόμενη σύνθεση H/Y και τη μέγιστη ισχύ που προβλέπει ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |
| Β21. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional GR 64bit ή νεότερο (Ελληνική έκδοση). | ΝΑΙ |
| Β22. Για Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι και πολύπριζο: σήμανση CE Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται η Δήλωση Συμμόρφωση ΕΕ του κατασκευαστή (π.δ. 114 /2013 Παράρτημα VI) | ΝΑΙ |
| Β23. Για Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι και πολύπριζο συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH (EK 1907/2006). Στην Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνεται η σχετική δήλωση του προμηθευτή. | ΝΑΙ |
| Β24. Για τον Η/Υ πιστοποίηση TCO Το προϊόν πρέπει να περιλαμβάνεται στην βάση δεδομένων TCO Certified Desktop https://tcocertified.com/product-finder | ΝΑΙ |
| Γ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |
| Γ1. Ο κατασκευαστής του Η/Υ πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |
| Γ2. Βεβαίωση συμμετοχής του «παραγωγού» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 (ΦΕΚ Β’ 1184) σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (Ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν), η οποία υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |
| Γ3. Όλα τα ζητούμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να παραδοθούν στην Υπηρεσία έτοιμα για λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας, με τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος. | ΝΑΙ |
| Γ4. Εγγύηση καλής λειτουργίας : Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών επισκευής και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του εξοπλισμού και ειδικότερα την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών με παραλαβή /παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της βλάβης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού στον οποίο εμφανίζεται η βλάβη. | ≥ 3 έτη |