## Τεχνικές Προδιαγραφές διακήρυξης 03/2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ LED

ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 27 ΙΝΤΣΩΝ

| ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- |
| Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |
| Οι προσφέροντες αποδεικνύουν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή ή του προμηθευτή κατά περίπτωση. | ΝΑΙ |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| Β1. Η οθόνη πρέπει να είναι επίπεδη, τεχνολογίας LED, καινούργια, αμεταχείριστη, όχι προϊόν ανακατασκευής και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του (Κατάσταση End of Life). | ΝΑΙ |
| B2. Τύπος panel IPS ή VA | ΝΑΙ |
| Β3. Διάσταση διαγώνιου | ≥ 27’’ |
| B4. Υποστηριζόμενη ανάλυση: | ≥1920Χ1080 |
| B5. Τάξη ενεργειακής απόδοσης (A έως G) : | ≥ F |
| B6. Aναλογία οθόνης | ≤ 16:9 |
| B7. Βάθος χρωμάτων (Αριθμός χρωμάτων) | ≥16,7 εκατομμύρια χρώματα |
| B8. Φωτεινότητα (brightness) | ≥250 cd/m2 |
| B9. Χρόνος απόκρισης | ≤8ms |
| B10. Τύπος σύνδεσης HDMI (έκδοσης 1.4 ή νεότερης). | ΝΑΙ |
| B11. Η οθόνη να συνοδεύεται από το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο σύνδεσης HDMI (έκδοσης 1.4 ή νεότερης) και μήκους ≥ 1.5 μέτρων καθώς και από όλα τα καλώδια σύνδεσης ή αντάπτορες που περιέχονται στη συσκευασία από τον κατασκευαστής της. | NAI |
| B12. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα ενσωματωμένο ηχείο ή εναλλακτικά προσαρτώμενο. | ΝΑΙ |
| Β13. Σήμανση CE Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται η Δήλωση Συμμόρφωση ΕΕ του κατασκευαστή (π.δ. 114 /2013 Παράρτημα VI) | ΝΑΙ |
| Β14. Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH (EK 1907/2006) Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται η σχετική δήλωση του προμηθευτή. | ΝΑΙ |
| Β15. Πιστοποίηση TCO Το προϊόν πρέπει να περιλαμβάνεται στην βάση δεδομένων TCO Certified Display https://tcocertified.com/product-finder | ΝΑΙ |
| Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |
| Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. | ΝΑΙ |
| Γ2. Βεβαίωση συμμετοχής του «παραγωγού» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/ 05-05-2014 (ΦΕΚ Β’ 1184) σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (Ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615 /651/Ε.103/ 05-05-2014 όπως ισχύουν), η οποία υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά | ΝΑΙ |
| Γ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας : Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών επισκευής και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του εξοπλισμού και ειδικότερα την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων/ανταλλακτικών με παραλαβή /παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της βλάβης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού στον οποίο εμφανίζεται η βλάβη. | ≥ 3 έτη |